Město Rumburk – digitální pasport veřejného osvětlení

Technická specifikace

Základní vymezení

- Zpracování dat komplexního pasportu veřejného osvětlení (VO) v majetku města Rumburk ve formě naplněné aplikační databáze Pasport VO programu GIS Kompas 3.2 (dodavatel firma MK Consult, v.o.s.)

- Zpracování dat pasportu VO bude provedeno podle místního šetření a podle digitálních, výkresových nebo písemných podkladů a informací poskytnutých objednatelem (správcem zařízení VO)

- Základem zpracování bude skutečný aktuální stav svítidel - svítidla zjištěná v terénu budou po zpracování v GIS doplněna všemi rozvaděči, propojena vedením a doplněna o příslušné údaje tak, aby pasport zahrnoval 100% všech zařízení VO v majetku města.

Podrobná specifikace požadavků

- Grafická data budou zpracována a uložena v souřadné soustavě S-JTSK

- Provázání rozvaděčů a svítidel přes evidenční čísla zařízení (umožňuje využití funkce „zvýraznění napájení“ mezi rozvaděči a svítidly)

- Napájecí rozvody (vedení) VO budou zpracovány podle skutečného zapojení, tj. včetně vyznačení souběhů a dělení v jednotlivých bodech (v rozvaděčích, v pojistkových skříních, ve svorkovnicích svítidel, v kabelových spojkách, apod.)

- Polohopisná přesnost zpracování bude odpovídat geodetickému zaměření tam, kde bude zaměření k dispozici; v ostatních lokalitách bude zpracování provedeno s využitím DKM a podrobné otrofotomapy (10 cm/pixel) tak, aby odchylka polohy svítidel od skutečnosti byla vždy menší než 1m

- Součástí předání díla bude podrobná prezentace zpracovaných dat včetně nastavení uživatelského prostředí a zaškolení příslušných pracovníků objednatele (3xPC pracoviště) v rozsahu minimálně šesti hodin

Ke každému zařízení bude proveden záznam popisných údajů v rozsahu:

- rozvaděč - druh, provedení, evidenční číslo, typ, výrobní číslo, způsob ovládání, počet vývodů, jištění, číslo elektroměru, datum revize

- vedení – druh, popis, typ, provedení, průřez, délka

- svítidla - druh nosiče, evidenční číslo nosiče, typ svítidla, typ světelného zdroje, příkon, typ sloupu,  typ výložníku, typ patice, technický stav, číslo napájecího rozvaděče.

Předpokládaný postup zpracování:

- vyhledání všech svítidel a dalších nadzemních zařízení VO na území celého města (včetně místních částí), záznam jejich polohy + sběr příslušných údajů

- zanesení veškerých prvků VO do informačního systému nad digitální mapu, včetně příslušných údajů podle vlastních zjištění a poskytnutých podkladů (všechny druhy rozvaděčů, silová i ovládací vedení, svítidla, kabelové spojky)

Poklady poskytnuté objednatelem

- digitální mapová data - mapa KN (ve formátu VFK nebo DGN)

- geodetická zaměření (jen pro některé lokality v rámci nové výstavby)

- dostupné revizní zprávy veřejného osvětlení

- dostupná výkresová dokumentace

- tabulkový pasport VO (seznam svítidel se základními údaji)