Technická specifikace

K veřejné zakázce na pacientská lůžka elektricky polohovatelná  5 ks

Pacientské lůžko

- Vnější rozměry lůžka max 220 x max 100 cm

- 4 – dílná ložná plocha min 200 x 85 cm s možností prodloužení lůžka u nohou o 10cm

- Elektrické nastavení: výškové, zádový díl, stehenní díl

- Bez náklonu ložné plochy

- Ložná plocha z kovových lamel (vevařené sítě ) nebo odnímatelná plastová lamelová plocha

- 4 kolečka antistatická 125 mm

- Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části

- Jednodílné z obou stran spustitelné lakované postranice s dolním, horním, či obojím ovládacím mechanismem, V případě horního mechanismu musí být možnost zamezit ovládání pacientem.

- Plastová čela s aretací

- 4 horizontální rohová nárazová kolečka

- Úchyt pro inf. stojan a hrazdu

- Napětí 100 V – 240 V 50/60 Hz

- Síť. Kabel + EU zástrčka

- Ruční ovladač polohování

- Nosnost lůžka min. 175 kg

- Hmotnost lůžka max. 150 kg

POŽADAVKY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ:

hrazda 2 ks

- Hrazda napřimovací pro pohyblivá čela, max. zatížení 75 kg

Rukojeť  2 ks

- Plastová rukojeť navíjecí

- Plastový triangl

- Popruh šíře 38 mm

- Výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu (cca 300 mm )

- K zavěšení na hrazdu lůžka

Stojan infuzní 2 ks

- Teleskopický infusní stojan

- Umístění do plastového pouzdra lůžka ( plastový adapter )

- Chromovaný

- 4 plastové háčky

Matrace

- Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem proti dekubitům

- Potah matrace: voděodolný, 180°

- Nehořlavá

- Parapropustná

- antibakteriální a vysoce hygienický obal

Noční stolek s jídelní deskou

(univerzální, dvoustranně přístupný kovový stolek k lůžku vybavený zásuvkou, spodní skříňkou, samostatně brzditelnými kolečky, s jídelní deskou integrovanou do korpusu stolku

- s jídelní deskou plynule výškově stavitelnou (možnost posilovače pohybu).

- korpus kovový, lakovaný

- zásuvky: čílka z vysokotlakého laminátu lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky

- malá horní zásuvka

- spodní skříňka s vnitřní poličkou odkládací plocha mezi oběma zásuvkami

- kolečka: 4 dvojitá, průměr 75 mm, brzděná

- horní deska z vysokotlakého laminátu s plastovými lištami na okrajích a lakovanými madly

Zadavatel požaduje kompletní dodání požadovaného zařízení, jeho zprovoznění a seznámení s obsluhou (proškolení zaměstnanců zadavatele)

Další požadavky:

- montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a zkoušek (ZDS, výchozí elektrorevize (kontrola el. bezpečnosti), atd.) dle platné legislativy, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů, validace dle Vyhl. č. 306/2012 Sb.

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka technického úseku kupujícího (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně Zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží,

- dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle Zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle Zákona č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména Vyhl. č.307/2002 v platném znění.,

- zdravotnický přístroj vč. příslušenství musí být označen značkou CE

- při dodání zdrav. přístroje požadujeme tyto dokumenty :

- autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění instruktáže (zaškolení) obsluhujícího personálu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům

- autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění odborné údržby vč. elektrické kontroly a zajišťování servisu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům

- zdravotnický přístroj bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem

- záruční lhůta minimálně 24 měsíců

- požadujeme provádění bezpečnostně - technických kontrol ( BTK ) a elektrorevizí bezplatně v rámci záruční doby. V rámci záruky termín každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje dodavatel dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá prodávající určenému pracovníkovi technického úseku kupujícího

- požadujeme dodržení časového úseku k zahájení opravy po nahlášení poruchy v místě odběratele

V Rumburku 28.3.2017