Technická specifikace – Myčka mís a bažantů

Základní parametry

- spolehlivá sterilizace komory a vložených nádob

- spolehlivé mytí mechanických nečistot z vložených nádob

- možnost vkládání bažantů a ostatních nádob s obsahem moči a stolice,

- automatické režimy pro mytí moči, řídké stolice, normální stolice, zaschlého i lepivého obsahu;

- režim oplachu komory,

- konstrukce myčky z koroziodolných materiálů v místech styku tělesa myčky s kapalinami a korozivními prostředky včetně trysek a mycí komory,

- komunikace v českém jazyce,

- uchování parametrů proběhlých mycích cyklů,

- minimální kapacita 3x bažant, nebo 1x podložní mísa+1x bažant,

- rotující i fixní trysky,

- napájení střídavým proudem - 230V,

- přípojka odpadu ø100mm,

- veškeré plochy odolné desinfekci,

- rozměry: max. šířka 55 cm, max. hloubka 55 cm, max. výška 150 cm (rozměr bez výlevky).

- možnost variantních řešení – tepelná sterilizace/jiná sterilizace

Příslušenství

Sanitární čerpadlo

- vhodné pro zátěžový provoz (bude připojeno pouze k myčce)

- Vhodné pro teplotu a viskozitu kapaliny vycházející z myčky

Ostatní podmínky

- Dodání, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a zkoušek (např. ZDS, elektrorevize, kontrola el. bezpečnosti), atd.) dle platné legislativy, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů, validace dle Vyhl. č. 306/2012 Sb v prostorách kupujícího.

- Instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka technického úseku kupujícího (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně Zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- Proškolení pracovníka LNaP a vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží, pokud je toto možné

- Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle Zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle Zákona č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména Vyhl. č.307/2002 v platném znění

- Zdravotnický přístroj vč. příslušenství musí být označen značkou CE

- Pokud se jedná o zdrav. přístroj, požadujeme tyto dokumenty

- autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění instruktáže (zaškolení) obsluhujícího personálu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům

- autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění odborné údržby vč. elektrické kontroly a zajišťování servisu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům

- Přístroj bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

- Požadujeme v rámci záruky termín preventivních prohlídek, které určí a sleduje dodavatel dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá prodávající určenému pracovníkovi technického úseku kupujícího

- Požadujeme zajištění servisu po dobu minimálně 8 let po skončení záruční doby.

- Požadujeme dodržení časového úseku k zahájení opravy po nahlášení poruchy v místě odběratele