Technická specifikace – Transportní lehátko

Základní parametry

- 2 segmentové lehátko pro transport pacientů ( nastavitelný hlavový díl)

- Transportní lehátko poháněné baterií

- Ovládání pomocí elektrického ručního ovladače

- Napájení 230V

- Nosnost min. 150kg

- Délka min. 195 cm

- Šířka max. 75 cm

- Celková hmotnost lehátka vč. přísl. max. 65 kg

- Elektricky nastavitelná výška min. 55 cm – 90 cm

- Nerezová madla z obou čel lehátka

- Centrální brzda na kolech transportního lehátka

Příslušenství

Držák na infuzní lahve, přídavná baterie, nerezové sklopné postranní zábrany

Ostatní podmínky

- Dodání, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně provedení všech provozních testů a zkoušek v prostorách kupujícího.

- Instruktáž / proškolení obsluhujícího personálu (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb.,

o zdravotnických prostředcích včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání ZP (prohlášení o shodě, návod k obsluze v českém jazyce i v elektronické podobě na CD/DVD,registrace na příslušný ZP u SÚKLu, autorizace od výrobce k provádění distribuce, instruktáže, následnému servisu, (pokud dodavatel není sám výrobcem) a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům. ZP musí být označen značkou CE.

- Zdravotnický prostředek bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

Požadujeme provádění BTK, el. kontrol, el. revizí bezplatně v rámci záruční doby. Po uplynutí záruční doby požadujeme po dobu 3 let neměnnou cenu za provedení BTK, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy. Protokoly musí být vždy dodány v originálním vyhotovení vč. razítka a podpisu servisního technika