Základní údaje o stávajícím stavu:

Plavecký bazén byl projektován v 70. letech. Jednalo se o typový projekt, který byl realizován v několika městech ČR (ČSSR) – Rumburk, Mělník, Bílina, Praha atd. Bazén v Rumburku byl uveden do provozu v roce 1982. Původně se jednalo o ocelovou konstrukci (ocelové nosníky, opláštění plechy). Kocem 90. let byla provedena rekonstrukce obálky – vyzděné opláštění se zateplením, byla vyměněna okna, provedena izolace střechy pěnou, došlo k výměně filtrace a vzduchotechniky.

Interiér - 1.patro

- Velký bazén 25 x 12,5 m, hloubka 1,2 – 3,8 m. Ocelová vana s laminátovou vložkou (z konce 80. let). Laminát je na několika místech odtržen od ocelové vany. Prováděny lokální výspravy a nátěry.

- Malý bazén 12,5 x 5 m, hloubka 0,5 – 0,75 m. Ocelová vana, instalována bazénová fólie (cca 10 let stará).

- Mezi bazény se nachází stanoviště plavčíka, sklad a zázemí plavecké školy. Do plavčíkárny je přístup schodištěm z přízemí. Schodiště pokračuje nad plavčíkárnu, kde je vyhlídková terasa a sklad.

- Oběh bazénové vody je zajištěn přelivovými žlábky (atypický rozměr) a tryskami na dně bazénů.

- Malém bazénu je atrakce vodní hříbek. Na čele velkého bazénu je třímetrová skokanská věž (se známkami koroze) a menší metrové skákadlo.

- Dlažba kolem bazénů, zábradlí a madla schodiště jsou původní. Strop je tvořen hliníkovými podhledy. Původní osvětlení (halogenové lampy) bylo doplněno led světly.

Interiér – přízemí (veřejná část)

- Vstupní hala a recepce bazénu se skladem, za ní se nachází schodiště do 1 patra.

- Vlevo v hale se nachází administrativní prostory, vpravo komerční prostory (kadeřnictví).

- Za recepcí je společná přezouvárna/úpravna (zrcadla, fény). Za tímto prostorem je menší šatna zaměstnanců a relaxační místnost - ochlazovna sauny.

- Přízemí je ochlazovnou a příčkou zrcadlově rozděleno na pánskou a dámskou část, ze které je bočními schodišti přístup do prvého patra k bazénům.

- Dámská (a pánská) je tvořeno místností se skříňkami (120 míst, původní plechové), sušárnou, sprchami, WC a saunou.

- V prostoru nad podhledy přízemí jsou vedeny rozvody (elektřina, voda k sanitárním zařízením, rozvody EZS) napájení bazénů vč. trysek (některé jsou velmi zkorodované)

Interiér – přízemí (strojovna)

- Bazénová technologie a vzduchotechnika je stará více než 20 let. Není použito žádné rekuperace nebo recyklační zařízení.

- Řídicí systém tvoří tři jednotky Honeywell, zobrazení na PC s OS Windows 95

- Vyrovnávací nádrž velkého bazénu je prasklá a dochází k únikům vody.

- Vytápění bazénu je realizováno pomocí teplovodu a tepelnými výměníky.