Technická specifikace – Kardiostimulátor - 2 ks

Základní parametry

- Stimulační módy: VVl, AAl, VOO, AOO

- Jednodutinový

- Šířka stimulačního impulsu: 0,02 – 1 ms

- Amplituda stimulačního impulsu: 0 – 28mA

- Inhibiční citlivost: 0,5 – 20 mV

- Frekvence: 20 – 200 ppm

- Rozsah zvýšené frekvence: 100 – 1000 ppm

- Konstantní zdroj proudu

- Libovolná polarita vkládané baterie 9V

- Ovládání pomocí otočných prvků

- Životnost baterie: min 650 h

- Akustická indikace: vybití baterie, rozpojení stimulačního okruhu

- Optická indikace: vybití baterie, rozpojení stimulačního okruhu, přesáhnutí citlivosti, sens, stimulace, indikace funkčního stavu

Příslušenství

Popruh na paži, popruh na zavěšení přístroje, prodlužovací kabel, baterie, kufřík

Ostatní podmínky

- Dodání, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně provedení všech provozních testů a zkoušek v prostorách kupujícího.

- Instruktáž / proškolení obsluhujícího personálu (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb.,

o zdravotnických prostředcích včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání ZP (prohlášení o shodě, návod k obsluze v českém jazyce i v elektronické podobě na CD/DVD,registrace na příslušný ZP u SÚKLu, autorizace od výrobce k provádění distribuce, instruktáže, následnému servisu, (pokud dodavatel není sám výrobcem) a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům. ZP musí být označen značkou CE.

- Zdravotnický prostředek bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

Požadujeme provádění BTK, el. kontrol, el. revizí bezplatně v rámci záruční doby. Po uplynutí záruční doby požadujeme po dobu 3 let neměnnou cenu za provedení BTK, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy. Protokoly musí být vždy dodány v originálním vyhotovení vč. razítka a podpisu servisního technika